## Slide 1: Máquina de Lavar em Assembly AVR
Prof. Marcos Chaves

## Slide 2
Modelo máquina de lavar

## Slide 3
Sensor
máximo
Sensor
mínimo
Motor Centrífuga
Modelo máquina de lavar
ENTER
Válvula
de entrada
Válvula
de saída
Motor Agitação
<1>
<2>
<3>

## Slide 4
Início
agitar1
esvaziar1
encher2
agitar2
esvaziar2
centrifugar
Encher1
molho1
molho2
Configurar tempos**
SENSOR
TEMPOmolho1
SENSOR
SENSOR
TEMPO
SENSOR
TEMPO
TEMPOagitar1
TEMPO
ENTER

## Slide 6
AVR Atmega 328P
Porta D

## Slide 7
Exercício: Escreva um programa em mnemônicos que controle o seguinte misturador.
Válvula 1
Válvula 2
Sensor Cheio
Sensor Vazio
Misturador
Tanque
Defina pinos de entrada e saída. As entradas com push button em terra e pull up ativos. O Programa aguarda “Start” ser pressionado, que liga a Valvula 1 até que sensor cheio seja acionado.
Start
O misturador é acionado por 2 segundos. Esvazia-se o tanque até o sensor vazio ser acionado. Voltando ao estado inicial. Considere clock 16Mhz.

## Slide 8
Válvula 1
Válvula 2
Sensor Cheio
Sensor Vazio
Misturador
Tanque
Start
Resolução:
PB0
PB1
PB3
PB2
PB4
PB5
7
0
0
6
5
4
0
3
1
1
1
2
1
0
DDRB
1
1
1
PORTB
Ligando pull-up nas entradas
entradas
saídas
; define entradas e saídas
Inicio:
ORG 0x00
LDI R16, 0b00000111
OUT DDRB, R16
LDI R16, 0b00111000
OUT PORTB, R16

## Slide 9
Resolução:
Válvula 1
Válvula 2
Sensor Cheio
Sensor Vazio
Misturador
Tanque
Start
PB0
PB1
PB3
PB2
PB4
PB5
; testa sensor ou botão
PRINCIPAL:
SBIC PINB,5
RJMP PRINCIPAL
RJMP ENCHER
; testa sensor cheio
ENCHER:
SBI PORTB,0
SBIC PINB,3
RJMP ENCHER
CBI PORTB,0
RJMP MISTURAR
; liga valvula por tempo
MISTURAR:
SBI PORTB,2
RCALL ATRASO
RCALL ATRASO
CBI PORTB, 2
RJMP ESVAZIAR
; aguarda sensor vazio
ESVAZIAR:
SBI PORTB,1
SBIC PINB,4
RJMP ESVAZIAR
CBI PORTB,1
RJMP PRINCIPAL
; rotina de atraso
ATRASO:
LDI R19,80
volta:
DEC R17
BRNE volta
DEC R18
BRNE volta
DEC R19
BRNE volta
RET
; define entradas e saídas
Inicio:
ORG 0x00
LDI R16, 0b00000111
OUT DDRB, R16
LDI R19, 0b00111000
OUT PORTB, R16

## Slide 10
R0 | R15
R16 | R31
GPR
PINB
DDRB
PORTB
….
FSR
….
SRAM
FSR
I/O
0x100
LDI R16,10
OUT PORTC,R16
IN R16, PORTC
MOV R15, R16
STS 0x100, R15
LDS R16,0x100
MOVIMENTAÇÃO DE REGISTROS(BYTES)